## Slide 1: Перспективы применения БАС при решении задач железнодорожного транспорта
31.05.2019
Карелов А.И. – начальник Отдела спутникового мониторинга

## Slide 2: Состав работ
1 Этап
2 Этап
Разработка программы и методики испытаний БАС
Проведение испытаний БАС
Актуализация технических требований ОАО «РЖД» к БАС
Проект регламента по использованию БАС в составе восстановительного поезда
Технология использования БАС в составе восстановительного поезда
Технико-экономические расчёты
Подготовка предложений по внесению изменений в ФП ИВП РФ
Отчёт с рекомендациями
Предварительный этап
Анализ рынка БАС
Формирование основных технических требований к БАС
Встреча с представителями Ассоциации «Аэронет» и производителями БАС
Переговоры с представителями Росавиации Минтранс о правовых аспектах применения БАС на ж.д. транспорте в оперативном режиме

## Slide 3: Предварительные сценарии использования
Технологическая схема с базированием БАС в стационарных точках
Технологическая схема с базированием БАС на восстановительном поезде

## Slide 4: Участники испытаний
Предложение об участии в испытаниях БАС в составе восстановительных поездов направлены в следующие адреса:
- Ассоциация производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем «Аэронет» (входит 50 организаций);
- ООО «ПТЕРО»,
- ООО «Геоскан»,
- ООО «ЦСТ» (входит в АО «Концерн «Калашников»),
- ООО «ФИНКО»,
- ЗАО «Многоцелевые беспилотные комплексы»,
- ООО «Специальный технологический центр»,
- АО «ЭНИКС»,
- ООО «НПО «Ижевские беспилотные системы»,
- ООО «ОКБ УЗГА»;
- ООО «Беспилотные системы»;
- ООО «Небесная механика».
По результатам предварительного ознакомления с основными техническими требованиями ОАО «РЖД»
5 отечественных и зарубежных производителей подали заявки на участие в испытаниях 11 моделей БАС.
До начала испытаний, две заявки были отозваны.

## Slide 5: Этапы натурных испытаний беспилотных авиационных систем (БАС)
Томск
Туапсе
Проверка заявленных характеристик
Условия испытаний:
Температура -12 С
Ветер 9 м/с
Снегопад
Испытание в составе восстановительного поезда
Условия испытаний:
Температура +6 С
Ветер порывы до 15 м/с
Дождь (кратковременный)
Сценарии использования
Мультикоптеры
Запуск на месте проведения АВР. Полёты с радиусом до 5 км. Трансляция видео в режиме реального времени в студию ЦЧС
Самолёты
Полеты на дальние расстояния (до 150 км) без привязки к восстановительному поезду. Трансляция видео в студию ЦЧС

## Slide 6: Схема использования БАС самолётного типа
Набор высоты
100 км
Место старта/посадки
(размер не менее 100х100 м,
без ограничивающих горизонт
высоких предметов по периметру)
Место ЧС
При достижении БВС этой точки требуется
запуск дрона-ретранслятора
Только канал управления (видео не передаётся)
БВС
ретранслятор
2 000 м
Съёмка ЧС не возможна
Съёмка с ограниченной
детальностью
Облачность
Не контролируемая зона полётов без обеспечения безопасности
500-1 500 м
Ограничение по дальности связи
с наземной антенны
Канал управления
Видео в режиме
реального времени
~ 30 - 40 км
Станция
управления
БВС

## Slide 7: Схема использования БАС мультикоптерного типа
Станция базирования
восстановительного поезда
Станция
управления
Сети GSM
(при наличии)
Штаб по ликвидации ЧС
(ЦЧС)
МКВКС
БВС
50-150 м
INMARSAT
Съёмка с
высоким
разрешением
Управление
Видео в режиме
реального времени
Место АВР

## Slide 8: БАС, принявшие участие в испытаниях
Геоскан-201
ZALA 421-E2
ZALA 421-08M
от -30°С до +40°С
от -30°С до +50°С
от -30°С до +50°С
Геоскан-401
ZALA 421-22
Matrice 210 RTK
Mavic 2 Enterprise
от -20°С до +40°С
от -30°С до +50°С
от -20°С до +45°С
от -10°С до +40°С
Производство РФ
Производство РФ
Производство РФ
Производство РФ
Производство РФ
Производство Китай
Производство Китай

## Slide 9: Выводы по БАС самолётного типа
Преимущества:
Дальность полёта
Время пребывания в воздухе
Возможность передачи видео в режиме реального времени на расстоянии до 40 км от станции внешнего пилота (СВП)
Недостатки:
Площадка старта и посадки с размером не менее 100х100 м
Высокая зависимость от погодных условий
Дальние полёты возможны на высотах от 1 500 м (для обеспечения радиовидимости)
Невысокая детальность съёмки (высоко)
Невозможность съёмки места ЧС при облачности , осадках
Длительное подлётное время (в случае удаления объекта съемки на 100 км, получение материалов возможно не ранее 4 часов после старта).
Вывод :
Применение БАС самолётного типа предполагалось для решения задач ситуационной осведомлённости в оперативном режиме на дальних расстояниях (около 100 км). Испытания продемонстрировали невозможность такого применения вследствие указанных недостатков.

## Slide 10: Выводы по БАС мультикоптерного типа
Преимущества:
Не нужна специально оборудованная площадка для взлёта и посадки
Менее требовательны к погодным условиям, чем самолётный тип
Более просты в эксплуатации по сравнению с самолётным типом
Требует меньшего количества обслуживающего персонала
Недостатки БАС:
Время полёта в среднем около 30 минут
Выводы :
Применение БАС мультикоптерного типа при использовании в составе восстановительного поезда и развертывании их непосредственно на месте АВР эффективно для решения задач ситуационной осведомлённости.

## Slide 11: Рекомендованный по результатам испытаний БАС – Mavic 2 Enterprise
Цена БАС ~ 370 тыс.руб.
Интуитивно понятное управление
Малый вес и габариты
Качество видео
Хорошая энерговооруженность
Возможность передачи видео в штаб как через МКВКС так и через GSM сети
По результатам испытаний сформулированы дополнительные приоритетные аспекты выбора БАС:
Небольшой вес и размер (возможность переноски одним человеком)
Простота эксплуатации
Отсутствие необходимости подготовки специальной площадки для взлёта и посадки
Минимальное время подготовки к полёту (не более 5 минут)
Высококачественная стабилизация видео
Полевая ремонтопригодность (возможность приобретения ЗИП)
Система предотвращения столкновения с препятствиями
В соответствии со сценарием использования (запуск непосредственно на месте проведения АВР) применение тепловизоров не целесообразно, вследствие достаточного освещения места АВР в тёмное время суток осветительными средствами восстановительного поезда, а также вследствие высокой стоимости тепловизионной съёмочной аппаратуры
(около 1 млн. руб.)

## Slide 12: Актуализированные технические требования к БАС
Беспилотное воздушное судно (БВС) мультикоптерного типа.
Возможность настройки сжатия видео на борту БВС для обеспечения возможности его передачи в режиме реального времени посредством спутникового терминала Explorer 700.
Гиростабилизированная съемочная аппаратура.
Наличие возможности автоматического слежения за целью (в том числе подвижной).
Вес БАС брутто не более 10 кг.
Продолжительность полета на одном комплекте батарей от 30 мин.
Протяженность маршрута полета на одном комплекте батарей от 10 км.
Допустимая скорость ветра до 10 м/с.
Взлетная масса БВС до 2 кг.
Температура эксплуатации БВС от -20⁰C до +40⁰C.
Наличие подогреваемой аккумуляторной батареи.
Степень защиты БВС и наземного оборудования не ниже IP53.
Устойчивая работа в зоне электромагнитных помех, формируемых контактной сетью. Отсутствие влияния электромагнитных помех от БВС на технические средства ОАО «РЖД».
Наличие сенсорной системы, предотвращающей столкновение БВС с препятствиями во время полёта.
Количество эксплуатирующего персонала – один человек.

## Slide 13: Результаты 2 этапа работ
Порядок формирования и оснащения подразделений, эксплуатирующих беспилотные авиационные системы в восстановительных поездах, обслуживающих линии I и II классов
Организация выезда специалистов подразделений, эксплуатирующих БАС , к месту железнодорожного транспортного происшествия
Обследование состояния технических средств связи после железнодорожного транспортного происшествия
Организация лётной эксплуатации беспилотных авиационных систем на месте железнодорожного транспортного происшествия
Контроль и отчётная документация
Структура комплекса технических средств
Аппаратура передачи данных
Порядок регистрации БВС
Порядок получения разрешений на использование воздушного пространства
Порядок получения разрешений на выполнение аэрофотосъёмки
Профессиональная подготовка специалистов по эксплуатации БАС
Техническая и лётная эксплуатация БАС в составе восстановительных поездов, обслуживающих линии I и II классов
Ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства
Технология
Проект регламента

## Slide 14: Использование воздушного пространства в оперативном режиме
В настоящее время в соответствии с действующим законодательством выполнение полетов в оперативном режиме не возможно
Выполнение полетов без получения разрешения в органах ЕС ОрВД
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях [17, ст. 11.4]
влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 2000 до 5000 рублей;
- на должностных лиц - от 25 000 до 30 000 рублей;
- на юридических лиц - от 250 000 до 300 000 или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Для определения возможности и сроков внесения изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации, которые позволят ОАО «РЖД» выполнять полеты БАС в оперативном режиме, целесообразно проведение совещания с участием представителей ОАО «РЖД» и Росавиации Минтранс.

## Slide 15: Предложения по изменению Федеральных правил использования воздушного пространства
Для практической реализации технологической схемы применения БАС в составе восстановительного поезда необходимо внесение изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации , которые позволят выполнять полеты БАС в оперативном режиме (через час после получения сообщения о транспортном происшествии), на высотах до 150 метров над уровнем земли и в радиусе 1 км от места транспортного происшествия
Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 3 апреля 2018 г. № 576 утвержден план мероприятий «дорожной карты» национальной технологической инициативы по направлению «Аэронет»
Выполнение полетов в зоне от 0 до 150 м (прямая видимость) без получения разрешения в ЕС ОрВД
Освобождение пользователей воздушного пространства от обязательного получения разрешения от органов местного самоуправления на полеты БВС и авиационные работы с их применением над населенными пунктами

## Slide 16: Предложения по развитию направления
Автоматизированная система управления эксплуатацией БАС
Управление активами БАС (паспортизация, учёт налёта, обслуживание и ремонт);
Управление материально-техническим обеспечением (учёт оборота комплектующих);
Управление операторами БАС (квалификационные сведения, контроль использования БАС);
Учёт инцидентов и происшествий;
Управление разрешениями, сертификатами и лицензиями;
Управление полётными заданиями (формирование, контроль исполнения, интеграция с ГИС);
Web-доступ, интеграция с АСУ смежных хозяйств.

## Slide 17: Предложения по развитию направления
ГИС
В рамках XIV Ассамблеи начальников железных дорог проходившей в Екатеринбурге с 19 по 21 июля 2018 г. продемонстрирован прототип ГИС
местоположение БВС
направление полёта и съёмки
отображение БВС относительно объектов ж.д. инфраструктуры
отображение пространственной информации в пикетажной системе координат

## Slide 18: Концепция применения БАС в интересах железнодорожного транспорта
Инфраструктура
контроль целостности элементов
верхнего строения пути,
состояния искусственных сооружений,
качества обогрева стрелочных переводов,
контроль качества работ по текущему
содержанию земляного полотна.
Система электроснабжения
обнаружение дефектов скреплений и
оттяжек, контроль состояния элементов опор и фундаментов, выявление загрязнения изоляторов, отклонений температурного режима
токопроводящих элементов.
Транспортная безопасность
контроль охраняемого
периметра, предоставление оперативных
данных при составлении паспортов объектов,
проведении оценки уязвимости и разработке
планов обеспечения транспортной безопасности.
Строительство и реконструкция
контроль строительства на всех этапах с оценкой объема выполненных работ, создание трехмерных моделей сооружений с дальнейшим контролем отклонения
от проектных параметров.
Аварийно-восстановительные работы
обеспечение ситуационной осведомленности при решении задач оценки ущерба, назначения сил и средств для ликвидации последствий, оперативного управления ими, прогноз развития ЧС, контроль ликвидации последствий.

## Slide 19: Концепция применения БАС в интересах железнодорожного транспорта
Энергосбережение
Мониторинг системы тепло и водоснабжения (котельные)
Взаимодействие с грузовыми терминалами
Оценка загрузки терминалов насыпных грузов.
Контроль очистки вагонов перед приёмкой на сортировочной станции
(Продемонстрировано на Октябрьской ж.д. станция Лужская)
Связь
Организация ретрансляции связи при работе в окне в условиях отсутствия связи
Контроль выполнения строительных работ
Мониторинг работы в окнах
(Продемонстрировано в Екатеринбурге)
Доставка
Доставка грузов и документов
(Продемонстрировано на Октябрьской ж.д. станция Лужская)
Обследование мостов
Оценка технического состояния железнодорожных мостов

## Slide 20: Международное взаимодействие
На Железнодорожном инновационный форуме, организованном АБР и Международным союзом железных дорог (МСЖД) и проходившем 21–24 мая на площадке Азиатского банка развития (АБР) в Маниле (Филиппины) был зачитан доклад о ходе реализации текущего проекта «Использование беспилотных летательных аппаратов (дронов) для мониторинга железнодорожной инфраструктуры». Членами МСЖД была отмечена огромная значимость проекта.
Project goal
Unified approaches and recommendations for drone applications in railway industry and described opportunities of integration with existing monitoring systems and identification of possible obstacles in the implementation of such technologies
To develop general recommendations for the application of unmanned aerial vehicles (UAVs) in railway transportation with the aim of frequently and automatically checking railway infrastructure parameters to provide an early warning system to detect faults and security threats, including natural hazards and intentional attacks
Using only conventional diagnostics facilities (field inspection, measurement trolleys and cars) will mean poor coping with growing demands in predictive maintenance and emergencies in the highly competitive environment. It will prevent from increasing the level of automation and reducing the need for human interventions and hinder migration towards smart asset management in railway transportation
Project risk
Project result
DRONES FOR RAILWAY INFRASTRUCTURE MONITORING (DRIM)

## Slide 21: Спасибо за внимание Карелов А.И. a.karelov@vniias.ru +7(915)479-47-32