## Slide 1
Перспективные методы навигации беспилотных аппаратов
докладчик
Заместитель генерального директора – начальник отделения ФГУП «ВНИИФТРИ»,
доктор технических наук
Денисенко Олег Валентинович

## Slide 2
Рассматриваемые технологии навигации беспилотных аппаратов
НАП ГНСС
Бесплатформенные инерциальные навигационные системы (БИНС)
Достоинства:
- Оперативность навигационных решений;
- Высокая точность навигации.
Недостатки:
Низкая точность в сложных условиях (горная местность, городская застройка, закрытые помещения, пропадание сигнала ГНСС и др.)
низкая помехозащищенность в условиях помех
Достоинства:
Абсолютная помехозащищенность
Недостатки:
- Необходима начальная выставка координат
- Низкая точность (погрешность 2 км/час)
Комплексные системы : БИНС + НАП ГНСС
Достоинства: высокая точность и оперативность навигационных решений в идеальных условиях применения
Недостатки: 1) снижение точности в сложных условиях применения: в горной местности, в городской застройке, в закрытых помещениях, в условиях пропадания сигнала ГНСС
2) Снижение точности в условиях помех для ГНСС
ПУТЬ РЕШЕНИЯ:
1. Повышение точности применения НАП ГНСС за счет создания обеспечивающей инфраструктуры.
2. Использование геофизических полей Земли для осуществления навигации в сложных условиях

## Slide 3
Комплексная система навигации в сложных условиях
Инерциальные навигационные системы (ИНС)
Использование акселерометров, гироскопов, а также бортовой системы прогнозирования гравитационного ускорения вдоль маршрута движения
НАП ГНСС (ГЛОНАСС, GPS, Calileo, BeiDou), псевдоспутниковые системы
Система коррекции ИНС
По измерениям параметров ГПЗ
По измерениям параметров МПЗ
Навигационная аппаратура потребителей (НАП) ГНСС
Корреляционно-экстремальные системы (КЭНС) на основе измерений параметров ГПЗ и МПЗ

## Slide 4
Повышение точности применения навигационной аппаратуры потребителей ГЛОНАСС
Использование технологии RTK
Погрешность на уровне 0,2 м в районе транспортного коридора
Инфраструктура:
Равномерная сеть базовых станций (НАП геодезического класса) с промежутками 30 км вдоль всего транспортного коридора
НАП геодезического класса на борту
Каналы связи для передачи дифференциальных поправок
Использование технологии PPP
Погрешность на уровне 0,2 м в районе транспортного коридора
Погрешность на уровне 0,2-0,5 в глобальном масштабе при условии привлечения информации от глобальных сетей станций сбора навигационных измерений
Инфраструктура:
Равномерная сеть базовых станций (НАП геодезического класса) с промежутками 200-300 км вдоль всего транспортного коридора
Необходима информация от глобальных сетей станций сбора навигационных измерений (IGS и т.д.)
НАП геодезического класса на борту
Длительное время инициализации
Центр обработки и расчёта высокоточной ЭВИ
Каналы связи для передачи информации от станций в центр обработки, а также с центра обработки потребителям

## Slide 5
Использование геофизических полей для повышения точности определения местоположения
1. Повышение точности БИНС:
Информационное обеспечение бортовой навигационной системы высокоточными данными вдоль маршрута движения
Виды информационного обеспечения:
Карта значений ускорения свободного падения;
Карта значений составляющих уклонения отвесной линии.
Данные карты позволят повысить точность вычисления гравитационных ускорений потребителя, что уменьшит скорость нарастания ошибки определения местоположения
Виды используемых геофизических полей Земли:
Гравитационное поле Земли (ускорение свободного падения и гравитационные градиенты);
Магнитное поле Земли.
2. Коррекция нарастающей ошибки определения местоположения БИНС на основе измерений параметров геофизических полей Земли

## Slide 6
Состав комплексной системы навигации на основе корреляционно-экстремальных навигационных систем (КЭНС) по геофизическим полям Земли
НАП + Одометр+Гравиметр+
Градиентометр+Магн
НАП+ИНС+Гравиметр+
+Магн+Градиентометр
ИНС+ Гравиметр+Магн+
+Градиентометр
ИНС +Одометр+Градиентометр+
+Гравиметр+Магн
Целесообразно устанавливать на наземных и надводных подвижных объектах (автомобилях, корабль и др.)
Целесообразно устанавливать на высокоманевренный объект (самолет, беспилотный транспорт и др.)
поиск решения корреляционно экстремальной системы ограничивается на основе
данных от ИНС
Целесообразно устанавливать на подводные роботы и другие нединамичные подводные объекты
Целесообразно устанавливать на подземные роботы и
транспортные средства,
где недоступны сигналы ГНСС

## Slide 7: Навигация: участки аномального гравитационного и магнитного полей
Карта
гравитационных
градиентов
Аномалии силы
тяжести
Карта аномалий магнитного поля. Аномалии магнитной индукции ± 1500 нТл.

## Slide 8: Результаты моделирования точности по совместным измерениям аномалий силы тяжести и гравитационного градиента (инерциальная система+Гравиметр+Градиентометр )
Погрешность карты АСТ:
1 мГал
0,5 мГал
0,1 мГал
Погрешность гравиметра (мГал)
Погрешность навигации (м)
Погрешность карты ГГ:
10 Этвеш
5 Этвеш
1 Этвеш
Погрешность гравиградиентометра (Этвеш)
Погрешность навигации (м)
Уход БИНС ≈ 2 км/ч

## Slide 9: Оценка перспективной точности навигации по магнитному полю
Погрешность | Значение
Определение местоположения, м | 500-50
Измерения индукции (магнитометр+карта), нТл | 100-10
Исходные данные:
- интенсивность аномалий от -800 нТл до +1200 нТл на уровне моря,
- интервал корреляции аномального поля - в пределах 15-30 км.
магнитные помехи: влияние магнитных бурь - 120-150 нТл
суточные вариации собственного МПЗ 6-30 нТл
Погрешность навигации (м)
Погрешность карты (нТл)
Уход инерциальной системы ~ 2 км/ч
Погрешность измерителя:
5 нТл
35 нТл

## Slide 10
Коррекция нарастающей ошибки определения местоположения инерциальной системы: достоинства и недостатки
Коррекция по рельефу местности
Достоинства: малая погрешность навигации в плане
Недостатки: низкая помехозащищенность в условиях помех; неработоспособность над акваториями и безориентирной местностью
Система коррекции по гравитационному полю Земли
Достоинства: высокая стабильность поля во времени; абсолютная помехозащищенность,
Недостатки: высокая погрешность навигации в плане на текущем уровне развития
Коррекция по радиолокационному, оптическому, тепловому полям
Достоинства: малая погрешность навигации в плане
Недостатки: низкая помехозащищенность; неработоспособность над акваториями и безориентирной местностью; высокая суточная и сезонная изменчивость полей
Коррекция по магнитному полю Земли
Достоинства: малая погрешность навигации в плане
Недостатки: изменчивость поля во времени

## Slide 11
Существующий задел ФГУП «ВНИИФТРИ»
Средства подготовки навигационных карт
Прототипы бортовых датчиков
Высокоточные относительные гравиметры (ВОГ) CG-5 Autograv
Абсолютный баллистический гравиметр
Модернизированный измеритель гравитационных градиентов E-60
Созданный и испытанный астроизмеритель
Созданный прототип малогабаритного бортового ВОГ
Созданные прототипы бортового градиентометра
Основа градиентометра: угловые акселерометры

## Slide 12
Комплекс подготовки гравитационно-магнитных навигационных карт
Макет высокоточного относительного гравиметра
Специальное программное обеспечение
Макет комплекса автономной навигации
Макет аппаратуры потребителя для навигации автомобиля по геофизическим полям
Магнитометр
Градиентометр магнитный
Магнитометр
Прототип гравиметра
Прототип гравитационного градиентометра
МПЗ
ГПЗ
Прототип гравитационного градиентометра
Макет гравитационного градиентометра
Выход
X, Y, Z
Vx, Vy, Vz
Прототип гравиметра

## Slide 13
Условия:
Длина пути 80 км, точка первой коррекции 24 минуты от начала движения
Интервал между коррекциями 15 минут
Накопление измерений 4 минуты
Траектория:
ГНСС (истинная)
БИНС
БИНС + коррекция
Предварительные испытания (навигация автомобиля по геофизическим полям)

## Slide 14: ВЫВОДЫ
1. Для реализации технологии автономной навигации беспилотного транспорта необходима разработка ассистирующих систем, основанных на использовании параметров гравитационного и магнитного полей.
2. Для разработки ассистирующих систем, основанных на использовании параметров гравитационного и магнитного полей необходимо соблюдение двух условий:
- создание навигационных гравиметрических карт как за счет выполнения прямых измерений, так и при помощи дополнительного использования информации о рельефе местности и значениях плотности пород литосферы;
- создание малогабаритных высокоточных датчиков поля, реализованных на новых оптических и атомных измерительных технологиях и способных работать в условиях функционирования транспорта.