## Slide 1
ПРИМЕНЕНИЕ БАС НА ПРОЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
Борко И.В.
Главный специалист
Центра трансфера технологий
АО АСЭ

## Slide 2: Зоны присутствия Корпорации
Условные блоки*
35 энергоблоков + ЦЯНТ
за рубежом в юридически
обязывающих документах
В 12 странах
5
проектируемых и строящихся
Энергоблоков в России
Текущие проекты
Перспективные проекты (заключены МПС)
~ 270 проектов в России по направлению ФАИП и ЦФО-2
Блок 2
АЭС Аккую
Блок 1 - 4
Блок 2
АЭС «Проект 53»
Блок 2 - 3
Блок 2
АЭС Руппур
Блок 1 - 2
Блок 2
АЭС Ханхикиви
Блок 1
АЭС Эль-Дабаа
Блок 1 - 4
АЭС Пакш
Блок 5 - 6
Белорусская АЭС
Блок 2
АЭС Сюйдапу
Блок 3 - 4
АЭС Куданкулам
Блок 3 - 4
АЭС Куданкулам
Блок 5 - 6
Тяньваньская АЭС
Блок 7 - 8
АЭС в Узбекистане
Блок 1 - 2
ЦЯНТ Боливия
Условные блоки*
9 Блоков
Блок 2
ЛАЭС-2
Блок 2
Блок 2
ФЦП «Развитие»
Блок 2
КуАЭС-2
Блок 1 - 2
Блок 2
Брест
Блок 2
ПРК
Блок 2
МАЯК
Центр хранения
Блок 2
РАО
Блок 2
Рудник-6
№ 1 в мире
по количеству одновременно сооружаемых АЭС и портфелю заказов
~ 300 объектов
в строительстве ежегодно
Входит в топ 5
инвестиционных программ на территории Российской Федерации
Программа строительства Корпорации это:
>135 млрд. $
зарубежный портфель на ближайшие 10 лет
Увеличение программы строительства Росатома
Блок 2
Объекты СМП и Атомфлот
>90 тысяч человек
(с учетом внешних организаций)
>250 организаций
один из крупнейших строительных комплексов страны
* Потенциальные проекты, источник – утвержденная дорожная карта по сооружению АЭС за рубежом
Блок 2
ЛАЭС-2
Проектир
Блок 2
СмолАЭС-2
Проектир
Энергопуск
26 блоков с вводом (энергопуском) до 2030 года

## Slide 3: Эффекты от применения БВС в Госкорпорации «Росатом»
Технология применима на большей части жизненного цикла проекта
Основные преимущества технологии
Оптимизируемые виды работ
Высокая точность получаемых данных
/при измерении объемов в рамках земляных работ точность стремится к 100% за счет увеличения кол-ва точек на 1 м²/
Оперативность получения данных о ходе строительных работ /съемка 272 Га занимает до 2 часов, обработанные результаты в платформе через 24 часа/
Широкий круг пользователей информации
/от геодезиста, службы стройконтроля до руководства Госкорпорации «Росатом»/
Земляные работы
Строительный контроль
Авторский надзор

## Slide 4: Объем работ для использования БВС
Потенциальные работы
Применение на проектах строительства
Визуализация динамики строительных работ, наличие техники и персонала
Мониторинг отклонений от проектного положения возводимых конструкций
Логистика и доставка небольших грузов
Мониторинг соблюдения техники безопасности на объекте
Безопасность объекта
Мониторинг соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций
Мониторинг выполнения строительных работ
Расчет и контроль объемов (земляные работы)
На проектах строительства к реализации на данный момент возможна только часть возможностей технологии
на данный момент не применяется в полном объеме ввиду наличия нормативных барьеров
Экологический мониторинг
Контроль хода строительства в режиме реального времени

## Slide 5
Проблематика
Notes: Теперь несколько слов о проблематике с которой мы столкнулись.

## Slide 6: Отнесение БВС к средствам измерения
БВС не отнесены с средствам измерения
Традиционная съемка < 10 точек / м2
Измерение высотных отметок с помощью тахеометров, расчет исходя из высотных отметок, площади участка, коэффициента уплотнения
С помощью БВС
Создание облака точек и построение цифровой модели местности, автоматический расчет объемов выполненных работ
Точность измерения объемов стремится к 100% за счет увеличения кол-ва точек на 1 м²
Автоматический расчет изменений за период
12 октября — 16 октября
Участок 4 Га
В рамках Проекта данные с применением БВС получены за 3 часа* (съемка 10 минут, обработка в системе до 3 часов)
Традиционным методом — 3 дня**
Вся площадка 272 Га
Оперативная аналитика по земляным работам с помощью БВС готова в течение 24 часов
Традиционными методами недоступна
Расчет объемов, контроль выполнения работ
Насыпано
8,462.86 м³
Вынуто
14,331.96 м³
Баланс
-5,869.10 м³
БВС
700 точек / м2
* Данные получены в процессе реализации Пилотного проекта ** Данные предоставлены Отделом технического контроля и испытаний
Предлагается проработать вопрос нормативного закрепления условий
для возможности верификации результатов использования БВС
Скорость сбора данных увеличивается
в 7 раз
Оперативная информация доступна всем участникам строительства в течение 24 часов
В рамках земляных работ геодезическая служба проводит съемку объекта дважды:
с помощью БВС и традиционным способом

## Slide 7: Процедуры получения разрешений и контрольный просмотр результатов
Получение разрешений на выполнение полетов может занимать до 2 месяцев
Процедура контрольного просмотра может занимать до 2 месяцев
Снятие ограничений и оптимизация процедур позволит получать данные оперативно и расширит круг сценариев использования
Текущая ситуация
Предлагаемые изменения
Оптимизировать процедуру контрольного просмотра за счет внедрения цифровых сервисов
Сократить срок получения разрешения на выполнение полетов, вылет и срок контрольного просмотра
В случае проведения регулярной съемки (серийная аэросъемка) над одними и теми же территориями, процедуру контрольного просмотра проводить однократно или с минимальной периодичностью для ОИАЭ
Технология при подтвержденной точности и эффективности теряет свою актуальность ввиду отсутствия возможности получат данные оперативно